## Slide 1: Активный и пассивный акустический мониторинг трещины гидроразрыва в лабораторном эксперименте
Зенченко Е.В., Зенченко П.Е., Лукина А.А., Турунтаев С.Б.
ИДГ РАН, Москва
Триггерные эффекты в геосистемах 2019
ИДГ РАН, Москва, 5 июня 2019 г.

## Slide 2: Цель работы:
Используя методы активного и пассивного акустического мониторинга исследовать особенности распространения трещины гидроразрыва в различных условиях напряженно-деформированного состояния среды в лабораторном эксперименте

## Slide 3: Экспериментальная установка
Размеры рабочей камеры:
Диаметр 430 мм
Высота 70 мм

## Slide 4: Экспериментальная установка
Вертикальное давление до 10 МПа
Давление в горизонтальных камерах до 4 МПа

## Slide 5: Модельный материал
Гипс + 10% портландцемент
Модуль Юнга 3,6 ГПа
Коэффициент Пуассона 0,2
Прочность на сжатие 6,5 МПа
Прочность на растяжение 0,8 МПа
Пористость 50%
Проницаемость 2 мДарси

## Slide 6: Вертикальная трещина ГРП
Вертикальное давление 6,5 МПа
Давление в камерах X 2 МПа
Давление в камерах Y 0,6 МПа
Средняя скорость трещины 90 мм/с

## Slide 7: Горизонтальная трещина ГРП. Пробный эксперимент.
Средняя скорость трещины 130 мм/с
Средняя скорость фронта жидкости 70 мм/с

## Slide 8: Горизонтальная трещина ГРП
Вертикальное давление 0,95 МПа
Боковые давления (X и Y) 1,5 МПа
Bunger A, Gordeliy E, Detournay E (2013) Comparison between laboratory experiments and coupled simulations of saucer-shaped hydraulic fractures in homogeneous brittle-elastic solids. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 61, 1636–1654.

## Slide 9: Горизонтальная трещина ГРП
Medlin W, Masse L (1984) Laboratory Experiments in Fracture Propagation. SPE, June 1984, 256-268.
Zoback M, Rummel F, Jung R, Raleigh C (1977) Laboratory
hydraulic fracturing experiments in intact and pre-fractured rock.
Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr, 14, 49–58.
Stanchits S, Surdi A, Gathogo P, Edelman E, Suarez-Rivera R (2014). Onset of Hydraulic Fracture Initiation Monitored by Acoustic
Emission and Volumetric Deformation Measurements. Rock Mech Rock Eng, 47, 1521–1532.
Средняя скорость фронта жидкости 35 мм/с

## Slide 10: Эксперименты по повторному раскрытию горизонтальной трещины
Вертикальное давление 0,5 –2,5 МПа
Боковые давления 0,2 МПа
Излучатель А0
Приёмники А11, А12, А13,
А7, А9, А10

## Slide 11: Вертикальная трещина при первом повторном ГРП
Вертикальное давление 6,8 МПа
Давление в камере по оси Х 3,2 МПа
Давление в камере по оси Y 1 МПа
Излучатель А6, приёмники А12, А13, А15;
Излучатель А3, приёмники А7, А8.

## Slide 12: Вертикальная трещина при втором и третьем повторных ГРП
Вертикальное давление 5,8 –6,8 МПа
Давление в камере по оси Х 3 МПа
Давление в камере по оси Y 0,1 МПа
Излучатель А5, приёмники А11, А14;
Излучатель А2, приёмники А7, А9.

## Slide 13: Вертикальная трещина при втором и третьем повторном ГРП
Скорость фронта жидкости между А11 и А14 22 мм/с

## Slide 14: Выводы
Используя методы пассивного и активного акустического мониторинга определены скорости распространения трещины ГРП и продвижения фронта жидкости в ней, сопоставимые с результатами непосредственных измерений
Результаты активного мониторинга трещины ГРП позволяют сделать вывод о её зарождении до начала спада давления в нагнетательной скважине
Установлено, что радиальная осесимметричная трещина ГРП (горизонтальная) развивается несимметрично. Это может быть обусловлено неустойчивым характером процесса её распространения
Эксперименты по повторному нагнетанию жидкости в горизонтальную трещину показали, что её раскрытие также происходит до начала спада давления. Дальнейшего расширения нераскрывшейся части трещины при этом не происходит
Изменение напряженно-деформированного состояния среды при повторном ГРП позволило получить вторичную вертикальную трещину, ориентированную по направлению максимального горизонтального сжимающего напряжения