## Slide 1: ГЕНЕРАЦИЯ МЕТАНА ПРИ РАЗРУШЕНИИ УГЛЯ
О.Н. Малинникова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова
Российской академии наук
(ИПКОН РАН)

## Slide 2: Экспериментальная диаграмма зависимости напряжение – деформация - температура в условиях объемного сжатия
Разрушение образца проводилось при боковой нагрузке 2=3=10 МПа и давлении газа 3,2 МПа.
Энергия, полученная образцом от пресса определяется по площади, ограниченной кривой изменения напряжений сжатия 1, в диапазоне деформаций (1 - 2)

## Slide 3: Физическое моделирование разрушения угля в призабойной зоне пласта
Chart: 
| 206.58 | 132.23999999999998 | 239.94 | 70.81 | 84.22 | 395.56 | 311.97999999999894 | 56.84 | 266.08 | 149.22 | 64.02 | 50.68 | 69.78 | 161.37 | 170.29 | 234.1 | 186.73999999999998 | 192.47 | 266.08 | 142.84 | 145.43 | 170.29 | 63.03
dT | 0.93 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.68 | 3.9 | 3.11 | 0.7 | 3.08 | 2.024 | 1.24 | 1.52 | 1.78 | 3.72 | 3.93 | 3.28 | 4.14 | 4.08 | 3.08 | 2.43 | 2.59 | 3.93 | 0.27
При малых значениях энергии 50  100 Дж и небольших значениях DT (точки под прямой) разрушение образцов хрупкое (s = 0/1max  0,75, где 0 - остаточная прочность образца угля). При тех же значениях энергии (50  100 Дж) температура изменяется сильнее в случаях хрупко-пластичного разрушения образца (точки над прямой), при этом 075 < s  0,92.
При больших величинах энергии, (соответствующих большим глубинам при моделировании) разрушение образцов становится пластичным с s > 0,92. Причем при энергиях около 200 Дж, точки, расположенные под прямой, соответствуют еще хрупко-пластичному разрушению, а точки над прямой уже чисто пластичному.
В опытах, соответствующих энергиям 140  210 Дж, образцы угля разрушались при 1max от 35 до 41 МПа, что соответствует глубине 900  1100 м если k = 1,5 и глубине 700  800 м при k = 2. При дальнейшем увеличении энергии, то есть моделированию разрушений на больших глубинах, преобладает пластичное разрушение образцов угля.
При этом трещины образуются не вертикальные, как при хрупком разрушении, а наклонные, то есть основным является разрушение сдвигом.
Зависимость изменения температуры в образце от механической энергии, полученной образцом от пресса

## Slide 4: Виды разрушения угля при физическом моделировании
1, МПа DT, К
DT, К 1, МПа
DT, К 1, МПа
Хрупкое разрушение
3 = 10 МПа;
Р = 0 МПа;
s = 0,66
1max = 33,7 МПа
W = 48,2 Дж;
DT = 0,49 К;
Q = 40,1 Дж
Хрупко-пластичное разрушение
3 = 3 МПа;
Р = 2,1 МПа ;
s = 0,89
1max = 16,2 МПа
W = 48,9 Дж;
DT = 1,52 К
Q = 122,9 Дж
Пластичное разрушение
3 = 10 МПа;
Р = 3,2 МПа
s ≈ 0,00
1max = 38,1 МПа
W = 161,4 Дж;
DT = 3,72 К
Q = 365,6 Дж

## Slide 5
Моделирование разрушения угля в призабойной зоне пласта
хрупкости разрушения С0 = sост/s1max
(отношение остаточной прочности к предельной)
Chart: 
| -53.757000000000005 | -33.852000000000004 | 35.858000000000004 | 3.3019999999999987 | 14.156000000000006 | 151.16200000000001 | 123.30499999999999 | 38.457999999999998 | 156.42800000000167 | 123.30160000000002 | 97.460000000000022 | 141.70399999999998 | 157.59800000000001 | 316.93199999999263 | 334.97499999999923 | 135.28 | 257.48799999999869 | 247.00400000000002
dT | 0.93 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.68 | 3.9 | 3.11 | 0.7 | 3.08 | 2.024 | 1.24 | 1.52 | 1.78 | 3.72 | 3.93 | 3.28 | 4.14 | 4.08
 | 3.08 | 2.43 | 2.59 | 3.93 | 0.27
разности энергий затраченной на
нагревание и полученной от пресса
Изменение температуры лабораторного образца в зависимости от:
Chart: С0
| 0.93 | 1 | 0.97000000000000064 | 0.6600000000000219 | 0.67000000000002324 | 1.04 | 1 | 0.72000000000000064 | 1 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.89 | 0.92 | 1.02
dT | 0.93 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.68 | 3.9 | 3.11 | 0.7 | 2.024 | 1.24 | 1.52 | 1.78 | 3.72 | 3.28 | 4.14 | 4.08
 | 3.08 | 3.93 | 2.43 | 2.59 | 3.93 | 0.27
Газонасыщение:  - метан, ■ - гелий

## Slide 6
Условия образования метана
Пластическое разрушение угля в условиях высоких напряжений, то есть при 3`/1` ≤ 0,33, 3 > 5÷7 МПа и при коэффициенте спада напряжения в запредельной зоне C0 > 0,65.
Образование метана начинается при достижении осевой нагрузкой на уголь 1 значений 0,7-0,8 от разрушающей нагрузки 1max, то есть при превышении предела упругости угля.
Количество образовавшегося метана тем больше, чем выше прочноcть угля.
, м3/кг
Количество образовавшегося метана
по результатам статистической обработки лабораторного эксперимента
С – теплоемкость угля, q – дифференциальная теплота сорбции, [1max, Р] = МПа

## Slide 7
Газовыделение при внезапных выбросах
пласт h8 шахты «им. 60-летия Советской Украины»
шахты Кузбасса
пл. Тройной, шахта № 5, Воркута
■ – газовыделение Хв при газодинамических явлениях,
○ – природная газоносность Хо соответствующих пластов
Худ, м3/т
Худ, м3/т
Худ, м3/т
Метановыделение при газодинамических явлениях на шахтах Кузбасса и Воркуты за 1986-2005 г.г.

## Slide 8: Газовыделения при внезапных выбросах
Места внезапных выбросов | Количество выбросов | Q = aS + b |  | Q = cS(2/3) + d | 
 |  | a | b | c | d
Пласт h8, ш. “Им. 60-летия Сов. Украины”, Донбасс | 108 | 44.6 | 260.0 | 323.9 | -1697.9
Кузнецкий угольный бассейн | 103 | 63.4 | 500.6 | 491.7 | -2303.7
Печерский угольный бассейн | 189 | 56.3 | 1664.3 | 432.4 | -744.6
Карагандинский угольный бассейн | 51 | 53.3 | 2030.1 | 465.8 | -881.6
Егоршинское месторождение | 122 | 120.1 | 226.6 | 544.5 | -1066.2
Газовыделение Q преимущественно из выброшенного угля пропорционально объему (количеству) выброшенного угля (Q ~ l3 ~ S), то есть Q ~ S ,:
Q = aS + b,
Газовыделение Q преимущественно из массива, окружающего полость выброса (из полости выброса):
Q ~ l2 ~ S(2/3)
Q = cS(2/3) + d
Коэффициенты уравнений регрессии для двух вариантов газовыделения

## Slide 9: Физико-химические исследования Петрографические составляющие образцов углей пласта l3 шахты Краснолиманская
Неопас-ная область | Размер фракции, мм | Витринит | Инертинит | Лейптинит | Vdaf, %
 | 0,20…0,16 | 78 | 16 | 6 | 31,39
 | 0,16…0,10 | 76 | 18 | 6 | 30,59
 | 0,10…0,08 | 72 | 23 | 4 | 29,54
 | 0,08…0,063 | 62 | 28 | 5 | 28,81
 | 0,063…0,05 | 59 | 38 | 1 | 25,37
 | < 0,05 | 44 | 51 | 1 | 22,46
Выброс | 0,20…0,16 | 84 | 4 | 12 | 34,65
 | 0,16…0,10 | 80 | 7 | 13 | 35,58
 | 0,10…0,08 | 84 | 10 | 6 | 34,51
 | 0,063…0,05 | 82 | 13 | 5 | 32,8
 | < 0,05 | 66 | 33 | 0 | 30,97
Из ниши выброса | 0,20…0,16 | 81 | 4 | 15 | 36,83
Проведенные исследования показали, что:
а) уменьшение фракции угля сопровождается уменьшением доли летучих веществ Vdaf
б) значение Vdaf в выброшенном угле и из стенки полости выброса выше, чем в угле из спокойной зоны.
То есть при разрушении угля рвутся наиболее слабые связи в его бахроме и более мелкая фракция, представляющая собой более разрушенный уголь, оказывается более метамор-физована.
С уменьшением среднего размера фракции количество лейптинита в выброшенном угле уменьшается до полного исчезновения во фракции < 0,05, что свидетельствует о разрушение алифатической части угля. Также об этом говорит и то, что содержание инертинита меньше, а витринита больше во всех фракциях выброшенного угля.

## Slide 10: Физико-химические исследования
 | Невыбросоопасные зоны |  | Выбросоопасные зоны |  | Выброшенный уголь | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
sp2/sp3 | 2,26 | 2,24 | 1,8 | 1,67 | 2,1 | 2,11
CH3/CH2 | 0,92 | 1,0 | 1,45 | 1,41 | 0,87 | 1,04
Параметры спектров ЯМР 13С угля шахты им. А.А. Скочинского
Исследования, проведенные методом С13ЯМР высокого разрешения, показали, что соотношение атомов углерода в sp2 (ароматика) и sp3 (алифатика) гибридизации, а также количество СН2 и СН3 групп различно для углей из выброса, из невыбросоопасных и выбросоопасных зон.
В образцах углей из выбросоопасных зон обнаружено избыточное содержание СН3-групп по сравнению с содержанием этих групп в образцах из невыбросоопасных областей. В выброшенных же углях произошло уменьшение групп –СН3 до уровня, характеризующего спокойную зону и даже менее этого уровня.

## Slide 11: Исследования угля методом ИК-спектроскопии
Место отбора пробы |  | Содержание углерода, % от Сdaf |  | Q, м3/т
 |  | Cap | Cал | 
Ш. Юнком, пл. Мазур | до выброса | 11.2 | 3.1 | 51.1
 | пыль из выброса | 14.1 | 0.1 | 
Ш.Кондратьевка, пл.Александровский | до выброса | 11.6 | 2.4 | 36.7
 | из выброса | 5.3 | 0.1 | 
Пласт Мазур:
Сdaf ≈ 90-91%, следовательно в тонне угля до выброса 900-910 кг углерода, из них: ароматического углерода ≈102 кг, а алифатического – 28,1 кг.
После выброса количество углерода в ароматических группах в выброшенном угле составило 14,1% от Сdaf,
Если предположить, что ароматические группы не претерпели изменений в процессе выброса, то углерода в алифатических группах осталось только 0,7 кг в тонне угля. (0,1% от Сdaf).
То есть, в результате внезапного выброса 1 тонна угля потеряла 27,4 кг углерода в виде оторвавшихся метильных групп. Это составляет приблизительно 1027 метильных групп на тонну выброшенного угля. Если предположить, что каждая метильная группа встретит оторвавшийся атомарный водород, то из тонны разрушающегося угля при этом внезапном выбросе может дополнительно образоваться приблизительно 51 м3 метана.

## Slide 12: Энергии активации различных форм связи молекулы метана с углем
Энергия отрыва метильной группы от молекулы угля может составлять как 240÷320 кДж/моль, так и 297 ÷ 385 кДж/моль при более тесной связи с углем.
Энергия связи водорода в угле от 8-40 кДж/моль.
Процесс образования метана требует энергии активации от 248 ÷362 кДж/моль до 425 кДж/моль.
Энергия, необходимая для отрыва метильных групп и водорода от угля и образования 51м3 метана составляет 637,5 МДж/т.
Энергия диссоциации молекул метана 426 кДж/моль (то есть, эта энергия выделяется при присоединении атома водорода к метильной группе с образованием молекулы метана).
Схематическая модель структуры углей марок Г, Ж, ОС, – графитоподобные структуры
Форма связи метана с углем | Энергия активации | 
 | кДж/моль | МДж/м3
Свободная | 2 | 0,09
Сорбированная | 17-21 | 0,76-0,94
Растворенная | 170-200 | 7,6-8,9
Газокристаллическая | 300-400 | 13,4-17,9
Образование метана | 30 | 1,3
Таблица (кроме последней строки) из работы: Васючков Ю.Ф. К методике определения параметров процесса гидрорасчленения пласта для его дегазации /ГИАБ. «Метан». М.: Изд. МГГУ. – 2006. – С. 257-267.

## Slide 13
Диаграмма разрушения угля в объемном напряженном состоянии при различных значениях бокового сжатия
А', A'', A''' – энергоемкость разрушения на пределе прочности при различных значениях напряжений бокового сжатия σ3.
ΔА' и ΔА'' –избыток упругой энергии при резком сбросе σ3 (образование новой свободной поверхности).
ε1, мм
При достаточно высоком значении бокового сжатия σ3, ≥ 10 МПа происходит пластическое разрушение угля с высокой прочностью и энергоемкостью разрушения 1,5-2 МДж/м3, а при уменьшении бокового сжатия наблюдается резкое уменьшение прочности и энергоемкости разрушения в зависимости от изменения σ3.
Аналогичный процесс падения энергоемкости разрушения угля в призабойной зоне угольного пласта происходит в момент подвигания забоя горной выработки и падения минимального главного напряжения σ3 (в шахтных условиях напряжения, действующего со стороны забоя).
Если процессы в углепородном массиве происходят достаточно быстро, так, что эта энергия не успевает диссипироваться массивом, происходит его бурное разрушение. Излишек упругой энергии в этом случае соизмерим с энергией образования 1 м3 метана из 1 м3 угля.

## Slide 14
Разрушение угля при газодинамическом явлении
Энергоемкость разрушения А резко уменьшается при падении минимального главного напряжения σ3 (в шахтных условиях напряжения, действующего со стороны забоя) с величины А’ = 2,04 МДж/м3; при σ3 = 15 МПа, до величины А’’’ = 0,38 МДж/м3; при σ3 = 3 МПа , то есть в несколько десятков раз. При этом массив угля оказывается перенасыщен энергией упругого сжатия, в нашем случае это 1,66 МДж/м3угля лишней энергии.
Если процессы в углепородном массиве происходят достаточно быстро, так, что эта энергия не успевает диссипироваться массивом, происходит его интенсивное разрушение до мелких фракций с разрывом межатомных связей в угле. Излишек упругой энергии в этом случае соизмерим с энергией образования 1,2 м3 метана из 1 м3 угля (в предположении что на активацию требуется около 30 кДж/моль, то есть для более сильно связанных с углем метильных групп), что вполне достаточно для запуска процесса генерации метана.
Chart: 
| 0 | 3 | 9.6 | 6 | 2 | 15 | 12 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 13 | 0 | 6 | 12
 | 0.05 | 0.41 | 1.03 | 1.45 | 0.5 | 2.04 | 2.05 | 0.77 | 1.26 | 0.4 | 0.74 | 0.38 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.8 | 1.31 | 0.03 | 0.55 | 1.5
 | 0
Зависимость энергоемкости разрушения угля А, определенная из экспериментальных диаграмм , в зависимости от эффективного минимального главного напряжения σ3’, учитывающего давление метана, насыщающего уголь σ3’= σ3 – Р, где Р – давление метана

## Slide 15: Выводы
Полученные в результате лабораторного эксперимента условия образования метана:
образование метана начинается при достижении главным максимальным напряжением 1 значений 0,7÷0,8 от прочности угля 1max, то есть при достижении предела упругости угля и продолжается при потере устойчивости и в запредельной области деформирования;
образование метана происходит при пластическом разрушении угля, то есть при разрушении деформациями сдвига, в условиях когда главное минимальное напряжение 3 > 5÷7 МПа;
количество образовавшегося метана зависит от условий разрушения угля.
В процессе внезапного выброса угля и газа
Основное количество газа выделяется непосредственно из разрушающегося и выбрасываемого угля, причем удельное количество метана, выделяющиеся при выбросах угля и газа, обычно существенно превышает газоносность угольного пласта, в среднем на 3070 м3/т;
При резком падении минимального главного напряжения падает прочность (энергоемкость разрушения) угля, массив в призабойной зоне пласта оказывается перенасыщен энергией упругого сжатия, происходит его быстрое разрушение до мелких фракций с разрывом межатомных связей, угль теряют значительную часть алифатических СН3- групп, оторванные радикалы (СН3- группы) химически активны и могут, совместно, с не менее активным атомарным водородом, так же оторванным от «бахромы» молекулы угля, образовывать метан.
Энергоемкость процесса образования метана из оторванных метильных групп и водорода очень мала, причем чем более разветвленной алифатической частью структуры обладает уголь, тем меньше энергия активации генерации метана и тем больше его может образоваться
Триггером процесса лавинного разрушения угля, запускающего процесс генерации метана, а, при определенных условиях, и газодинамическое явление, является резкий сброс минимального главного напряжения, действующего на уголь.

## Slide 16
Спасибо!