## Slide 1: Аномалии временных вариаций естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) как предвестники землетрясений
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск)
Гордеев В.Ф., Малышков С.Ю., Поливач В.И., Шталин С.Г.

## Slide 2
В основу используемого метода положено явление электромагнитной эмиссии (ЕИЭМПЗ, иногда называют ЭМИ - электромагнитное излучение). Эмиссия возникает в процессе образования и релаксации зарядов на плоскостях трещин как при изменении сплошности упругих материалов-диэлектриков, так и при разрыве, заполненных электролитом капилляров.
В горных породах источниками естественных электромагнитных полей являются неоднородности структуры грунтов, разнонапряженные структуры, трещины и микротрещины.
Эмиссия возникает при разрыве заполненных электролитом капилляров. Интенсивная фильтрация жидкости в порах и трещинах также сопровождается поляризацией и возникновением ЕИЭМПЗ. Интенсивность и амплитудно-частотный состав электромагнитных импульсов литосферного происхождения определяется структурными, прочностными и деформационными свойствами горных пород.
Наблюдения за процессом электромагнитного излучения позволяет контролировать напряженно-деформированное состояние горного массива.

## Slide 3
Космический снимок положения полигона АСК-ГП и эпицентра землетрясения магнитудой 5,5 на глубине 10 км, в 3 часа 58 минут местного времени, 05 сентября 2018 года в Челябинской обл.

## Slide 4
Схема расположения пунктов наблюдения (Тi)
постоянного мониторинга геодинамики оползневого
склона системой АСК-ГП.
Пункт
наблюдения (Т04)
с GPRS антенной
Многоканальный геофизический
регистратор «МГР-01»
Радиопрозрачный
бункер с герметичным
кейсом и антенной

## Slide 6
Усредненные и сглаженные суточные хода интенсивности ЕИЭМПЗ для различных декад августа и сентября месяцев Северного полушария. | 
Усредненные суточные хода интенсивности ЕИЭМПЗ для различных декад августа и сентября месяцев зафиксированные системой АСК-ГП в 2014 – 2017 годах. | 

## Slide 7
Рис. 5. Временные вариации интенсивности импульсного потока ЕИЭМПЗ
СР20142017 – усредненные за 4 года с 2014 по 2017 г.г.
2018СЮ – результаты измерения в 2018 году системой АСК-ГП

## Slide 8
Временные вариации интенсивности импульсного потока ЕИЭМПЗ с 01.09 по 08.09
СР20142017 – усредненные за 4 года с 2014 по 2017 г.г.
2018СЮ – результаты измерения в 2018 году системой АСК-ГП

## Slide 9
Временные вариации интенсивности импульсного потока ЕИЭМПЗ с 01 по 08 сентября 2018
по двум взаимно перпендикулярным направлениям приема сигналов.

## Slide 10
где
и
– интенсивность сигнала по каналу Север – Юг и Запад – Восток,
Определение азимута принимаемого сигнала по двум взаимно перпендикулярным
ферритовым антеннам.

## Slide 11
а) | б)
Временные вариации ЕИЭМПЗ различных пунктов наблюдения системы АСК-ГП на оползневом склоне при подготовке землетрясения (По оси абсцисс время GMT). а) – регистраторы находящиеся в активных зонах оползневого склона; б) – регистраторы находящиеся вне зонах активизации геологических процессов. | 

## Slide 12
Заключение
Геофизический метод, основанный на регистрации относительной интенсивности сигнала естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ), может быть использован для прогноза землетрясений.
Установлено, что метод прогноза землетрясений описанный в патенте № 2238575 «Способ прогноза землетрясений», может быть улучшен за счет анализа новых прогностических признаков, а именно выделения ранних стадий динамического развития и определения азимута источника электромагнитного сигнала ЕИЭМПЗ.
Впервые зарегистрированы три стадии подготовки предстоящего землетрясения, которое произошло 05 сентября 2018 года в Челябинской обл. не только по интенсивности импульсного потока ЕИЭМПЗ, но и по оценке азимута принимаемого сигнала.
Основываясь на механизмах подготовки землетрясений высказанных Добровольским И.П. можно предположить, что волна механических напряжений от эпицентра распространяясь во все стороны и подавляет источники механоэлектрических преобразований в местах регистрации ЕИЭМПЗ, но величина энергии этих волн не достаточна для подавления напряженно-деформированного состояния горных пород, обусловленных местными геодинамическими процессами

## Slide 13
Спасибо за внимание