## Slide 1: Гидроразрыв пласта и сопутствующая сейсмичность.
  1,2Турунтаев С.Б., 1Зенченко Е.В., 1Зенченко П.Е., 1Тримонова М.А., 1Барышников Н.А., 3Рига В.Ю.
  1ИДГ РАН (Москва), 2МФТИ (Москва), 3ВНИИА (Москва)
Пятая Всероссийская конференция
с международным участием
«Триггерные эффекты в геосистемах»
4-7 июня 2019 г.

## Slide 2: Содержание
Состояние проблемы ГРП и сейсмичность
Моделирование ГРП в лаборатории и численно (очень краткий обзор)
Моделирование ГРП в ИДГ РАН
Результаты
Выводы и планы

## Slide 3: Состояние проблемы
Гидравлический разрыв пласта, осуществляемый путем закачки жидкости в скважину под давлением, превышающим прочность пород и минимальные напряжения, остается основным методом увеличения притока нефти к скважине.
Нефтедобывающие и нефтесервисные компании сталкиваются с проблемами при проведении гидроразрыва связанными с недостаточной проработанностью физических моделей.
Развитие и усложнение этих моделей требует постановки экспериментов в лаборатории, позволяющих оценить влияние тех или иных факторов на развитие трещин ГРП.
Побочным эффектом проведения работ по ГРП является появление техногенных сейсмических событий.
События малой магнитуды используются как основной индикатор положения и размеров трещин гидроразрыва.
В ряде районов интенсивной разработки месторождений и массового применения ГРП отмечается многократное возрастание сейсмической активности и появление ощутимых землетрясений.

## Slide 4
William L. Ellsworth et al.
Stanford Centre for Induced and Triggered Seismicity
Усиление сейсмической активности при разработке сланцевых месторождений нефти, США
1973-2008 24 M≥3 /год
2009-2015 361 M≥3 /год

## Slide 5: Сейсмичность при ГРП в районе Preston New Road, Великобритания
Пороговые значения магнитуд для реализации «светофорного» принципа

## Slide 6: Месторождение Groningen, Нидерланды

## Slide 7
Базельский геотермальный проект

## Slide 8: Землетрясение M=5.4 геотермальный проект Pohang, Южная Корея, 15.11.2017
135 потерпевших
297 млн. долларов ущерб
4.5 км глубина гипоцентра

## Slide 9: Землетрясение M=5.4 Pohang, Южная Корея, 15.11.2017
Первая закачка 29.01.2016
Последняя закачка 18.09.2017
Общий объем закачанной воды 12 789 куб.м
Объем извлеченной воды 6 957 куб.м
Дисбаланс 5 841 куб.м

## Slide 10: Светофорный принцип

## Slide 12: Информативность микросейсмического мониторинга
Microseismic Monitoring Developments in Hydraulic Fracture Stimulation
Mirko van der Baan, David Eaton and Maurice Dusseault

## Slide 13: Теория и практика ГРП

## Slide 14
He LIU, SPE, Zhongxiao LAN, Guoliang ZHANG, SPE, Feng HOU, SPE, Xiuqing HE, SPE, PetroChina Daqing Oilfield Co.,Ltd, Xinghui Liu, SPE, Pinnacle Technologies, 2008
El Rabaa, W.: SPE 19720, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, TX, Oct. 8-11, 1989
Теоретические модели должны поверяться лабораторными экспериментами
Реальные трещины ГРП часто далеки от простых моделей,
Laboratory Hydraulic Fracturing Tests on Small Homogeneous and Laminated Blocks
Athavale, A.S., Miskimins, J.L. 2008, ARMA 08-067.
Experimental Investigation of Geomechanical Aspects of Hydraulic Fracturin Unconventional Formations by Emad Abbad Alabbad, MS Thesis
The University of Texas at Austin, 2014

## Slide 15
Подземные лаборатории
Antonio Pio Rinaldi
Swiss Seismological Service, ETH Zürich
Jonny Rutqvist
Energy Geoscience Division, Lawrence Berkeley Natl Lab

## Slide 16: Лабораторная установка для проведения экспериментов по ГРП с возможностью задавать постоянный расход или давление в скважине, задавать горизонтальные и вертикальные напряжения, контраст горизонтальных напряжений, регистрировать поровое давление, микросейсмическую (акустическую) эмиссию
Создаваемые нагрузки:
  вертикальное напряжение до 120 атм;
  горизонтальные напряжения по двум осям до 80 атм;
  поровое давление до 110 атм.
Параметры закачки жидкости:
  при постоянном давлении (до 110 атм)
  при постоянном расходе (до 0.3 см3/сек)
  при постоянном перепаде давления (до 80 атм между точками закачки и стока)
Регистрируемые величины:
  расход и давление вытекающей из образца и закачиваемой в образец жидкости; поровое давление (до 15 точек измерения); импульсы акустической эмиссии в 15 фиксированных точках (определение положения источников сигнала с точностью 5 мм); интервальное время пробега продольной волны.

## Slide 17: Экспериментальная установка

## Slide 18: Подобие: безразмерные уравнения и параметры
C.J. de Pater, M.P. Cleary, T.S. Quinn. SPE Production & Facilities. 1994, November: 230-238.
C.J. de Pater, Leen Weijers, Miloi Savic.. SPE Production & Facilities. 1994, November: 239-249.
время
проницаемость
утечки
напряжения
трещиностойкость
контраст напряжений

## Slide 19
В качестве модельного материала использовался гипс с цементом в соотношении 9:1, к смеси добавлялось 45% воды
Пористость 40-50%
Проницаемость 1 - 2.7 мД
 | Bulk density, g/sm3 | P-wave velocity in massif, m/s | Rod p-wave velocity, m/s | Young’s Modulus, GPa | Poisson’s Ratio
Dynamic | 1.77 | 2310 | 2100 | 7.7 | 0.26
Static | 1.77 | 2260 | - | 3.6 | 0.21
Образец насыщался раствором гипса в воде. В качестве жидкости гидроразрыва использовалось минеральное вакуумное масло (вязкость 112 сПуаз, плотность 0,86г/cm3)
Содержание (цемент/гипс) | 1/8 | 1/8 | 1/8 + сил.клей | 1/8 + сил.клей | 1/10 | 1/10
Проницаемость (мДарси) | 23.3 | 23.6 | 24.9 | 24.4 | 17.8 | 17.9

## Slide 20
Часть трещины,
заполненная жидкостью
Сухая часть трещины
Область окружающего порового пространства, заполнившаяся жидкостью при проведении ГРП
МикроГРП в лабораторных условиях.

## Slide 21
Вертикальное давление, Мпа 7,1
Минимальное горизонтальное напряжение, Мпа 0,55
Максимальное горизонтальное напряжение, Мпа 1,0
Давление в нагнетательной скважине, Мпа 1,0
Расход масла в центральной скважине, см3/с 0,37
Угол между направлением максимального напряжения и осью скважин, градусы 22,5

## Slide 22
σmax

## Slide 23: Измерения динамики образования трещины
Фото образца после первого и двух повторных ГРП с наложением схемы расположения акустических пьезопреобразователей и точек измерения порового давления
Схематический рисунок трещины после первого ГРП (красная линия). Синие отрезки соединяют излучатель А0 и используемые приёмники в нижней крышке.

## Slide 24: Создание первичной горизонтальной трещины ГРП
Образовавшаяся трещина имела дисковый горизонтальный участок радиусом 36 мм, затем отклонилась от горизонтального распространения и вышла на верхнюю поверхность образца.
Был выполнен ряд экспериментов по нагнетанию жидкости и сбросу давления при разных значениях вертикальных напряжений в диапазоне 0,5...2,5 МПа

## Slide 25: Создание вторичной вертикальной трещины ГРП
Серия экспериментов на том же образце, в которых вертикальное напряжение значительно превышало горизонтальные (6,9 МПа – вертикальное, 3,2 МПа и 0,95 МПа – горизонтальные).
Образовалась вертикальная трещина, которая пересекла прежнюю горизонтальную.

## Slide 26: Результаты ГРП1: давление в скважине и изменение амплитуды проходящих волн
Рост амплитуды после начального падения связан с заполнением трещины жидкостью, как отмечено в работе: (Medlin W.L., Masse L. Laboratory Experiments in Fracture Propagation. SPE. June 1984. PP 256-268). Скорость заполнения трещины примерно 35 мм/с

## Slide 27: Результаты закачка в ГРП1 при разных вертикальных нагрузках
Закачка в трещину ГРП при вертикальном давлении 1 МПа. Давление в боковых камерах 0,2 МПа. После достижения пикового давления нагнетание масла останавливалось.

## Slide 28: зависимости максимального давления в скважине и давления закрытия (???) трещины от вертикального давления

## Slide 29: Результаты ГРП2: создание вертикальной трещины
Вертикальное давление – 6,8 МПа
Давление в камере по оси Х – 3,2 МПа
Давление в камере по оси Y – 1 МПа
Максимальное давление в скважине – 12,5 МПа
Трещина ГРП прошла приблизительно в направлении максимального горизонтального сжимающего напряжения
Излучатель А6, приёмники А12, А13, А15;
Излучатель А3, приёмники А7, А8.

## Slide 30: Результаты ГРП3: рост вертикальной трещины

## Slide 31: Заключение
В случае, когда вязкость жидкости ГРП существенно превышает вязкость пластового флюида, не возникает условий для появления микросейсмических событий вне трещины ГРП
Условием появления вторичной трещины ГРП является значительное изменение ориентации осей главных напряжений.
Развитие трещин ГРП происходит в три этапа:
  возникновение сухой трещины,
  заполнение трещины жидкостью,
  раскрытие трещины
Скорость роста сухой трещины оценивается в 130 мм/с
Скорость заполнения жидкостью в экспериментах составила 35 мм/с.
Давление раскрытия и закрытия трещины в первом приближении линейно зависят от минимального главного напряжения

## Slide 32: Заключение
Сейсмичность, возникающая при закачке и извлечении флюидов, в ряде случаев достигает опасных и даже катастрофических величин.
Существующие модели сейсмичности, индуцированной воздействием на флюидные системы недр, имеют потенциал для объяснения наблюдаемых эффектов.
Дальнейшее развитие моделей, включение нелинейных пороупругих эффектов, учет раскрытия, роста трещин и их влияния на фильтрацию – все это позволит более адекватно описывать результаты наблюдений и решать задачу оценки режимов и магнитуд индуцированных сейсмических событий и их связи с процессами разработки.
Сейсмический мониторинг на месторождениях углеводородов должен стать непременной составляющей реализации концепции «умной» разработки месторождений.

## Slide 33
Экспериментально исследовать связь микросейсмической эмиссии с развитием трещин ГРП.
ПЛАНЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разобраться с давлением закрытия трещины
Создать горизонтальную трещину, не выходящую на поверхность
Подобрать жидкость меньшей вязкости для ГРП
Подобрать другую жидкость для насыщения
Провести эксперименты в слоистой среде

## Slide 34: Спасибо за внимание!

## Slide 35: Постановка задачи
Цель – изучение формирования трещины миниГРП, ее повторного раскрытия и создания вторичной трещины из одной области перфорации
Разработка методики создания «горизонтальной» трещины ГРП
Разработка методики измерения формирования и раскрытия трещины ГРП
Переориентация трещины вторичного ГРП при изменении положения осей главных напряжений
Определение динамики распространения, заполнения и раскрытие трещины ГРП

## Slide 36: Методика проведения эксперимента и регистрации
Для создания трещин ГРП через центральную заранее созданную обсаженную скважину закачивалась вязкая жидкость (вакуумное масло) с постоянным расходом 0,3 см3/сек.
Для обнаружения и регистрации раскрытия трещины использовалась генерация ультразвуковых импульсов частотой 250 кГц и периодом повторения 0,1 или 0,2 сек. Импульсы генерировались при помощи пьезоэлементов, расположенных в верхней крышке установки, и регистрировались датчиками, расположенными в нижней крышке установки.
В качестве характеристики упругих волн, на которую оказывает влияние появление трещины и величина ее раскрытия, использовалась амплитуда огибающей регистрируемых импульсов.

## Slide 37
σmax
σmax
σmax
σmax
σmax

## Slide 38: Модели сейсмичности при изменении порового давления
(Talwani and Acree, 1985, Shapiro et al., 2006, Dinske et al., 2012, McClure, 2012, Willis-Richards et al., 1996; Rahman et al., 2002; Ghassemi and Tarasovs, 2006; Kohl and Mégel, 2007; Bruel, 2007; Baisch et al., 2010; Rachez and Gentier, 2010; Deng et al., 2011)

## Slide 39: Применение модели для случая Базеля
Турунтаев С.Б., Рига В.Ю. // Триггерные эффекты в геосистемах (ред. Адушкин, Кочарян), 2017, 29-39.

## Slide 40: Создание первичной горизонтальной трещины ГРП
Вертикальное давление 0,95 МПа,
Горизонтальные давления равны и составляют 1,5 МПа
Диск из металлической сетки радиусом 13 мм